## Slide 1: SKYPBX
매뉴얼
2012.08.10

## Slide 2: 관리 페이지 접속
Internet Explorer의 주소창에 http://웹주소:8000을 입력하여 접속
로그인 화면에서 계정 아이디와 패스워드를 입력하여 로그인

## Slide 3: 화면 구성
로그 아웃 버튼
환경 – 서버 운영 정보
서비스 – 서비스 정책
외부 연동
모니터링
웹 관리자 설정

## Slide 4: 환경 - EQUIPMENT (SIGNAL)
LOG LEVEL | 로그 레벨 설정 (DEBUG/INFO/NOTICE/WARRING)
AUTHENTICATION | 호에 대한 인증 방식 설정 NONE: 별도 인증 없음 UNREGISTER: REGISTER 되지 않은 사용자 추가 인증 ALL: 모든 사용자에 대해서 추가 인증
Enable 302 Class | 전화기의 착신전화 서비스 사용여부 설정 (기본: DEFAULT)
APPOINT EXIRE TIME MIN EXPIRE TIME MAX EXPIRE TIME | REGISTER 등록 주기 설정 방식 NORMAL: 사용자 REGISTER EXPIRES 시간이 MAX를 넘지 않으면 사용자가 정의한 시간을 설정하며 MAX 값을 넘는 경우 MAX EXPIRE TIME을 지정 RANDOM: MIN/MAX EXIRE TIME 값 사이에서 랜덤으로 설정 ** 사설 네트워크 사용자는 MIN EXPIRE TIME 지정
SESSION TIMER | 연결되어 있는 호에 대한 체크 주기
ENABLE DISCONNECT | 사용자가 통화 중에 UNREGISTER 되었을 때 통화 종료 여부 설정
설정 저장 버튼

## Slide 5: 환경 - EQUIPMENT (SIGNAL)
MEDIA I/F ADDRESS1 MEDIA I/F ADDRESS2 MEDIA I/F PORT | 미디어 서버와 메시지를 주고 받기 위한 시그널 서버 인터페이스 정보 설정 단일 서버의 경우 MEDIA I/F ADDRESS1/MEDIA I/F ADDRESS2의 IP 주소 동일
MEDIA RELAY | 미디어 릴레이 설정 NONE: 미디어 릴레이를 사용하지 않음 ALL 전체 사용자 USER: 내선 사용자 PRIVATE: 사설 네트워크 사용자 ** 녹취가 설정되어 있는 경우에는 미디어 릴레이 사용
VMS WAIT TIME | 미사용

## Slide 6: 환경 - EQUIPMENT (SIGNAL)
PREPAY ADDRESS1 PREPAY ADDRESS2 PREPAY PORT | 선불 처리 서버에 대한 정보 설정 단일 서버의 경우 PREPAY ADDRESS1/PREPAY ADDRESS2의 IP 주소 동일
PREPAY USER ERROR PREPAY DURATION | 선불 서버와 인터페이스 장애 처리 설정 PREPAY USER ERROR: 선불 서버에 장애가 발생했을 때 기본 통화시간 사용 여부 설정 PREPAY DURATION: 선불 기본 통화시간 (초 단위)
CDR ADDRESS1 CDR ADDRESS2 CDR PORT | CDR 처리 서버에 대한 정보 설정 단일 서버의 경우 CDR ADDRESS1/CDR ADDRESS2의 IP 주소 동일
LOCAL ADDRESS | 외부 서버 인터페이스를 인한 IP 주소 설정
BLANCE PORT | 선불 처리 서버로부터 통화 종료 후에 잔액을 받기 위한 서비스 포트
ALLOW TRUNK TRANSFER | 외부 사용자(TRUNK)에 돌려주기 기능에 대한 허용 여부

## Slide 7: 환경 - EQUIPMENT (MEDIA)
설정 저장/삭제 버튼
미디어 서버 선택
로그 레벨 저장 버튼
미디어 서버에 설정되어 있는 정보
시그널 서버에 설정되어 있지만 미디어 서버에서 사용하지 않은 미디어 정보

## Slide 8: 환경 - EQUIPMENT (MEDIA)
CALL ADDRESS1 CALL ADDRESS2 CALL PORT | 호 처리 서버에 대한 인터페이스 정보
LOCAL ADDRESS PUBLIC ADDRESS | 내선 또는 외부에 전송할 미디어 서버의 IP 주소 LOCAL ADDRESS: 내부 서비스 또는 내부에서 등록된 사용자 PUBLIC ADDRESS: 국선 사용자 또는 외부에서 등록된 사용자
START RTP PORT | 미디어 서버가 사용하는 RTP 포트 주소
START/END CHANNEL | 미디어 서버에서 처리하는 채널 대역
MEDIA BACKUP PORT | 미사용

## Slide 9: 환경 – MEDIA LIST
호 처리 서버에서 사용하기 위한 미디어 서버 리스트
NEW SAVE CANCEL DELETE | 미디어 리스트에 대한 정보를 추가/수정/삭제하기 위한 버튼 NEW: 새로운 미디어 리스트 정보 입력을 위해서 항목을 초기화 SAVE: 미디어 리스트 정보 입력 항목에 입력된 정보를 저장 CANCEL: 작성하고 있는 미디어 리스트 정보를 초기화 DELETE: 선택된 미디어 리스트를 삭제

## Slide 10: 환경 – MEDIA LIST
MEDIA SERVER ADDRESS | 호 처리 서버에서 사용하는 미디어 서버 주소
START/END CHANEL | 호 처리 서버에서 사용하는 채널 정보
STATUS | 미디어 서버 상태 UNUSE: 사용하고 있는 미디어 서버가 없음 PAUSE: 사용중지 (지정된 채널로 호가 인입되지 않음) USE: 미디어 서버에서 지정하여 사용하고 있음

## Slide 11: 환경 – NTP
NTP 서버를 설정하기 위한 서버 선택
서버에 설정된 NTP 서버 리스트
NTP 서버 입력
NEW SAVE CANCEL DELETE NTP STOP NTP RESTART | NTP 서버 정보를 추가/수정/삭제하기 위한 버튼 NEW: 새로운 NTP 서버 정보 입력을 위해서 NTP SERVER NAME 초기화 SAVE: NTP SERVER NAME에 입력된 정보를 저장 CANCEL: 작성하고 있는 NTP SERVER NAME 입력 창 초기화 DELETE: 선택된 NTP 서버 리스트를 삭제 NTP STOP: 서버의 NTP 데몬 중지 NTP RESTART: 서버의 NTP 데몬 재시작
TIME SAVE | CURRENT TIME에 설정된 시간을 서버에 적용

## Slide 12: 환경 – FIREWALL
NEW SAVE CANCEL DELETE | 방화벽 설정 정보 추가/수정/삭제 버튼 NEW: 새로운 방화벽 정보 입력 SAVE: 방화벽 설정저장 CANCEL: 작성하고 있는 방화벽 설정 입력 창 초기화 DELETE: 선택된 방화벽 설정 정보 삭제
방화벽 설정을 위한 서버 선택

## Slide 13: 환경 – FIREWALL
ACCEPT TYPE | 방화벽 정책 설정 ACCEPT: 허용 DROP: 차단
IFACE | 네트워크 인터페이스 설정 NONE: 모든 인터페이스 ETHERNET INTERFACE NAME: 정책을 적용할 네트워크 인터페이스
PROTOCOL | 프로토콜 설정 NONE: 모든 프로토콜 UDP/TCP: 정책을 적용할 프로토콜 유형
SOURCE IP | 서버에 접근하는 IP 주소
SOURCE PORT | 서버에 접근하는 포트 정보
DESTINATION PORT | 서버에서 사용하는 포트
DESCRIPTION | 설명

## Slide 14: 서비스 – USER
검색 조건을 이용하여 사용자 검색
사용자 정보 입력/수정/삭제 버튼
입력된 사용자 정보 총 개수

## Slide 15: 서비스 – USER
사용자 계정 정보 | E164 (전화번호)/USER ID/PASSWORD/REALM (도메인)
CID | 발신 번호 서비스
PERMISSION | 사용자 단말기 권한 PAUSE/SENDRECV/SENDONLY/RECVONLY DECLINE: 등록 거부
FORWARD TYPE FORWARD E164 | 착신전환 서비스 방식과 착신전환 전화번호 DISABLE/ALL/BUSY/TIMEOUT/UNREGISTER
LIMIT CALL TIME | 최대 통화시간 설정 (0: 무제한)
PICKUP GROUP | PICKUP 그룹 정보
POLICY GROUP | 정책 그룹 정보
METHOD OF CALL | 동시 등록된 사용자에 대한 호 연결 방식 (MULTI-REGISTER USER) CONCURRENT/SEQUENCE
RECORD | 녹취 서비스

## Slide 16: 서비스 – USER
PREPAY | 선불 서비스
CLIR | 발신자 번호 제한 (Calling Line Identification Restriction)
CLIP | 발신자 번호 표시 (Calling Line Identification Presentation)
CLASS OF USER | 사용자 유형 NORMAL/ENTERPRISE/CALLCENTER/IVR/WHOLESALE
EXT | 단축 내선번호
SERVICE | 부가서비스 CRBT ANNOUNCE: 선불 잔액 알림 VMS: 지원하지 않음 MEDIA RELAY: 공인 IP 사용자에게 미디어 릴레이 서비스 지원 NETWORK: 공인 IP 사용자를 사설 네트워크로 인식하도록 하는 서비스
CALL PERMISSION | 호 허용 정책 설정 EXTENSION: 내선 LOCAL: 시내 LONG DISTANCE: 시외 MOBILE: 이동전화 INTERNATIONAL: 국제 MULTI REGISTER: 다중 등록 허용 MULTI CALL: 다중 통화 허용

## Slide 17: 서비스 – CALL CENTER USER
IDENTITY/PASSWORD | CALLCENTER 로그인 정보
ADDR/PORT | 사용하지 않은
POLICY REALM | CALLCENTER 계정이 포함되어 있는 정책 그룹과 도메인 동일한 정책 그룹과 도메인에 속한 내선번호와 QUEUE에 대해서 정보 송수신
CALLCENTER 계정 입력/수정/삭제 버튼
CALLCENTER 계정 검색 버튼
CALLCENTER 계정 리스트

## Slide 18: 서비스 – GROUP (QUEUE)
그룹 정보 입력/수정/삭제 버튼
정책 그룹 리스트
그룹 검색 버튼
그룹 리스트
(순서에 따라 우선순위가 변경됨)
내선 리스트
내선번호 이동 버튼

## Slide 19: 서비스 – GROUP (QUEUE)
GDN E164 | 대표번호 (Numbering plan에 내선대역으로 설정되어 있어야함)
CALL METHOD | 그룹에 속한 내선 번호 호출 방식 동시호출 순차호출: 지정된 시간 내에 응답이 없으면 다음 내선 호출 (10/15/30)
POLICY/REALM | 대표번호의 정책그룹과 도메인
HOUR1/MIN1 HOUR2/MIN2 | 서비스 가능 시간 설정 (모든 항목이 0이면 시간 제한 없음) HOUR1/MIN1: 시작시간 HOUR2/MIN2: 종료시간
DAY | 서비스 가능 요일 지정
OPTION | 대표번호의 상세 설정 APPLY LAST TIME: 전화 응답 시간을 고려하여 호출 순서를 지정 ENABLE CRBT: 대표번호에 CRBT 기능 지정 ENABLE WAIT: 대표번호에 속한 모든 내선이 통화중인 경우 통화가 종료될 때까지 대기 APPLY USER LOGIN: 현재 서버에서는 지원하지 않음 ENABLE VIRTUAL QUEUE: 발신자 대기하는 가상 번호 (CTI 연동 필요)

## Slide 20: 서비스 – NUMBERINGPLAN
정책 입력/수정/삭제 버튼
정책 리스트
정책 검색 버튼
정책 우선 순위 검색 버튼

## Slide 21: 서비스 – NUMBERINGPLAN
PATTERN | 라우팅을 설정하기 위한 패턴 (Regular Expression 사용)
REPLACEMENT | 입력된 PATTERN 변경 정책 (PREFIX 추가/수정/삭제) ${EXT}  기본 070${EXT}  전화번호에 PREFIX 070을 추가 (예: 12345678  07012345678) ${EXT}90  전화번호에 POSTFIX 070을 추가 (예: 12345678  1234567890) ${EXT:3}  전화번호 앞에서 3자리 삭제 (예: 07012345678 12345678) ${EXT:-3}  전화번호 뒤에서 3자리 삭제 (예: 07012345678 07012345)
GRADE | CALL PERMISSION 설정 (사용자의 CALL PERMISSION과 관련 있음) EXTENSION/LOCAL/LONG/MOBILE/INTERNATIONAL (CALL PERMISSION) PICKUP: 지정된 PICKUP 그룹에 속한 특정 내선 당겨 받기 GROUP-PICKUP: 지정된 PICKUP 그룹에 속한 번호에 대한 당겨 받기 CALLER-GDN: 발신자 번호 변경 (USER의 CID가 우선순위가 높음) CALLED-GDN: 수신자 번호 변경 TRUNK-EXTENSION: 다른 서버에 설정된 내선 EXCEPT-EXTENSION: 특정 번호를 내선으로 처리하지 않음 SERVICE: 특정 번호를 IVR과 서비스 번호로 처리 BLOCK: 특정 번호에 대해서 서비스 제한 LOGIN/LOGOUT: 미지원
TRUNK | 외부 발신인 경우 연결에 사용할 TRUNK 그룹 지정
POLICY GROUP | 라우팅 정책이 적용되는 POLICY GROUP

## Slide 22: 서비스 – PICKUP
PICKUP 정보 입력/수정/삭제 버튼
PICKUP 그룹 검색 버튼
정책그룹 리스트
PICKUP 내선 리스트
내선 리스트
PICKUP 그룹 리스트
내선번호 이동 버튼
PICKUP 그룹 명칭 지정
PICKUP 그룹의 POLICY 그룹
PICKUP 그룹의 도메인
PICKUP 그룹이 설정되면 자동으로 USER의 PICKUP GROUP에 반영됨

## Slide 23: 서비스 – POLICY (REALM)
** REALM은 사용자 REGISTER와 CALL CENTER 기능과 관련이 있음
REALM 정보 입력/수정/삭제 버튼
REALM 리스트 (최대 128개 지정 가능)
도메인 지정

## Slide 24: 서비스 – POLICY (POLICY)
POLICY 정보 입력/수정/삭제 버튼
POLICY 리스트 (KEY 0과 9999은 기본)
KEY: 1 ~ 9998 사이의 임의의 수
VALUE: POLICY 그룹 명칭
DEFAULT POLICY 그룹 사용여부

## Slide 25: 외부연동 – TRUNK LIST

## Slide 26: 외부연동 – TRUNK LIST
TRUNK NAME | 연동 서버 명칭 또는 별명
REMOTE ADDRESS REALM PORT | 연동 서버 정보 REMOTE ADDRESS/PORT: SIP 메시지 송수신 정보 REALM: 도메인 정보 (사용하지 않을 경우 IP 입력)
LOCAL ADDRESS | 내부 서버에서 사용할 IP 정보
PROTOCOL | 연동 프로토콜 (UDP/TCP/TLS)
DIRECTION | 연동 방식 (INBOUND/OUTBOUND/BOTH) 연동 방식에 따라 INBOUND/OUTBOND TRUNK에 설정 가능
MAX CHANNEL | 연동 채널 개수
INTERWORKING | SIP 연동 방식 IP-TRUNK: 일반적인 연동 방식 SIP-CONNECT: FROM 필드에 지정된 E164를 보내는 방식

## Slide 27: 외부연동 – TRUNK LIST
SUPPORT P-ASSERTED | P-ASSERTED 필드 사용 여부
SUPPORT DIVERSION | DIVERSION 필드 사용 여부
SUPPORT REGISTER | REGISTER 메시지를 이용하여 연동 서버에 등록
USER ID PASSWORD E164 EXPIRES RETRY TIME | 연동 서버에 대한 계정 정보와 환경 USER ID/PASSWORD/E164: 계정 정보 EXPIRES: REGISTER EXPIRES TIMES RETRY TIME: REGISTER를 실패했을 때 재 전송 주기
LOCAL PORT | 내부 SIP 서비스 포트
TRUNK SIGNAL | 외부 서버와 연동하는 TRUNK 정보 (호가 많은 경우 트래픽 분산을 위해서 사용)
CALLED CLI PATTERN | 수신자 번호 식별 패턴 (Regular Expression 사용)
CALLER CLI PATTERN | 발신자 번호 식별 패턴 (Regular Expression 사용)
OPTION | MEDIA RELAY: 미디어 릴레이 서비스 (기본적으로 지원하지 않음) VIDEO: VIDIO 서비스 CHECK: 연동 서버 HEARTBEAT 체크 CHANGE FROM: FROM 필드 변경 CHANGE DISPLAY: FROM 필드의 DISPLAY 값 변경 CHANGE P-ASSWERTED: P-ASSERTED 필드 변경 CALLED CLI: CALLED CLI 사용 여부 CALLER CLI: CALLER CLI 사용 여부
** CALLED CLI/CALLER CLI 옵션은 연동 서버가 동일한 IP와 포트를 사용하는 경우에 서버를 식별하기 위해서 사용한다 | 

## Slide 28: 외부연동 – INBOUND
INBOUND 서버 리스트
서버 선택
정책 그룹 선택
HOUR1/HOUR2/MIN1/MIN2/DAY는 서비스 가능 시간
단축 내선 지원
선불 서비스 지원
** INBOUND 서버는 TRUNK LIST에서 DIRECTION이 INBOUND 또는 BOTH로 설정된 서버만 선택

## Slide 29: 외부연동 – OUTBOUND
** OUTBOUND 서버는 TRUNK LIST에서 DIRECTION이 OUTBOUND 또는 BOTH로 설정된 서버만 선택
OUTBOUND 서버 리스트
선택된 OUTBOUND 그룹에 포함된 서버 리스트
OUTBOUND 그룹 리스트

## Slide 30: 외부연동 – OUTBOUND
GROUP NAME | NUMBERING PLAN에 표시할 그룹 명칭
CALL METHOD | 서버 호출 방식 LOADBALANCE SEQUENCE
POLICY | OUTBOUND 그룹의 정책그룹
NUMBERING PLAN | 수신자 번호 변경 (NUMBERING PLAN의 REPLACEMENT과 사용방법 동일)
GDN | NUMBERING PLAN의 발신자 번호를 대표번호로 변경하는 서비스 지원 여부 IVR 서버가 TRUNK 방식으로 연동하면 FALSE로 설정
HOUR1/HOUR2 MIN1/MIN2 | 연동 서버 사용 가능한 시간 지정

## Slide 31: 모니터링 – PROCESS
실행주인 프로세스 리스트
HOST NAME ADDRESS | 서버 정보
ACTIVE CHANGE | 서버가 ACTVIE/STANDBY로 설정되어 있는 경우에 ACTIVE/STANDBY 전환
START/STOP/RESTART | 프로세스 시작/중지/재시작 버튼

## Slide 32: 모니터링 – REGISTER
E164/USER ID | 내선번호/사용자 ID
PUBLIC IP/PORT | 단말기가 접속한 IP 정보
PRIVATE IP/PORT | 단말기에 지정된 IP 정보
PROTOCOL | 사용 프로토콜
REGISTER/EXPIRE TIME | 단말기가 등록된 시간과 등록 유효 시간
AGENT | 단말기 명칭

## Slide 33: 모니터링 – TRACE
SIP 메시지 LIST
모니터링 대상
전화번호
모니터링 대상
서버

## Slide 34: 모니터링 – CALL
E164 | 발신자/수신자 전화번호
IP/PORT | 발신자/수신자 접속 정보
A/C & V/C | 발신자/수신자의 음성/영상 코덱
REQUEST TIME | 전화 시작 시간
RESPONSE TIME | 전화 응답 시간

## Slide 35: 관리자 – WEB USER
USER ID/PASSWORD | 계정 정보
USER NAME | 사용자 명칭
USER AUTH | 사용자 권한 WEB USER GRANT에서 사용자 권한 설정 가능
웹 관리자 리스트

## Slide 36: 관리자 – WEB USER GRANT
사용자 권한 설정